## Slide 1
Магнитное поле параллельных проводников
Расчет магнитного поля и особенно линий поля в трехмерном случае довольно сложен. Гораздо проще оказывается задача расчета поля от совокупности прямых параллельных проводников с током, когда картина поля является двумерной, в плоскости, перпендикулярной проводникам. Применение методов комплексного анализа позволяет решить ряд задач аналитически, причем довольно просто.
Магнитное поле удовлетворяет уравнениям , в развернутой записи

## Slide 2
Первое уравнение означает, что существует такая функция , что
Эта величина называется векторным потенциалом. Подставляя выражение магнитного поля через потенциал во второе уравнение, находим
Это уравнение полностью совпадает с уравнением для скалярного потенциала в электростатике, то есть ток, текущий по проводу, создает такой же векторный потенциал, как заряженная нить

## Slide 3
Отметим, что градиент векторного потенциала перпендикулярен магнитному полю , а потому линии постоянного потенциала являются одновременно линиями магнитного поля. Поток же магнитного поля между двумя линиями постоянного потенциала равен
Таким образом, густота линии, соответствующих эквидистантному ряду значений потенциала, будет правильно отражать и величину магнитного поля.

## Slide 4
Перепишем полученные равенства, введя комплексную координату (не путать с третьей пространственной координатой, она нам здесь не нужна!),
комплексное магнитное поле и комплексный потенциал , вещественная часть которого совпадает с векторным потенциалом, . Тогда
а комплексный потенциал провода с током оказывается просто аналитической функцией

## Slide 5
Если у нас несколько параллельных проводов с током , расположенных в точках с координатами , , …, , и несколько проводов с током , расположенных в точках , , …, , то комплексный потенциал определяется из принципа суперпозиции
Важно, что обратная функция, выражающая координаты точки через значение комплексного потенциала в ней, находится из решения простого алгебраического уравнения
Фиксируя вещественную часть и меняя мнимую, получим параметрическое представление для линии поля.

## Slide 6
Поскольку существуют формулы для решения алгебраических уравнений вплоть до четвертой степени, можно получить аналитические выражения для задач, в которых до четырех проводов с током в одну сторону и до четырех проводов с током в другую. В частности, существуют аналитические решения задачи о двумерном аналоге катушек Гельмгольца (два провода с током в одну сторону и два с током в другую, выражается через решение квадратного уравнения) и о двумерном аналоге катушки из четырех витков. Ниже приводятся картины линий магнитного поля в этих задачах.
Для большего числа проводов получается алгебраическое уравнение более высокой степени, которое надо решать численно. Тем не менее, и в этих случаях можно довольно эффективно вычислять линии магнитного поля.

## Slide 7
Двумерный аналог катушек Гельмгольца: да провода с током в точках и и два провода с током в точках и (в двумерном случае расстояние между «катушками» немного больше, чем в трехмерном, и составляет от «радиуса»).
Хорошо видна область практически однородного поля в центре картины.

## Slide 8
Двумерный аналог катушки из четырех витков. Зеленым цветом показаны дополнительные линии поля (сепаратрисы), содержащие точки с нулевым полем (самопересечения зеленых линий). Видно, как происходит переход от поля прямого провода (окружности вокруг отдельных проводов) к полю соленоида (линии поля вдоль оси), а также как часть линий поля катушки выходит через боковую поверхность.